S5-SCC/DMA

Paketna komunikacijska kartica

S57MMK

1997/1

Opis

Kartica je namenjena za radio amaterske komunikacije, po paketnem radio omre`ju, na vi{jih prenosnih hitrostih (19K2-76K8 bps, 1M2 bps).

Kartica je zasnovana po vzoru na Ottawa PI2 kartico (Ottawa Amateur Radio Club), ki vsebuje dva komunikacijska kanala (eno vezje Z8530A). Osnovna zna~ilnost je DMA prenos podatkov, med PC procesorjem in serijskim vmesni{kim vezjem Z8530 (SCC) na kartici (samo kanal A), kar je nujno potrebno za direktno komunikacijo na{ih PC ra~unalnikov s SV vozli{~i pri hitrosti 1M2 bps. Kartico poganja oscilator frekvence 9.8304 MHz.

Kartico sestavljajo naslednje funkcijske celote :

- vmesnik za PC AT vodilo,

- SCC serijski komunikacijski vmesnik,

- ~asovna vezja (8254),

- Manchester modem (S53MV),

- Scrambler (S53MV).

Na nosilni plo{~i kartice sta dva 9 polna `enska konektorja za priklju~itev radijskih postaj, dve led diodi za signalizacijo stanja DCD signalov za obadva komunikacijska kanala ter dva potenciometra za nastavitev DCD nivoja in modulacijskega nivoja za Manchester modem.

Nslavljanje :

Osnovni naslov kartice nastavljamo na {estih prevezovalnih poljih, kar omogo~a nastavitev katerega koli naslova. Kartica zaseda 16 zlogov I/O naslovnega podro~ja procesorja.

Kartica pozna dva na~ina naslavljanja registrov: USCC zdru`ljivo in PI2 zdru`ljivo. Na~in naslavljanja registrov izbiramo na prevezovalnem polju.

USCC zdru`ljivo naslavljanje registrov nam omogo~a uporabo kartice (kanal B, Manchester) pod kontrolo `e dobro znanih programskih gonilnikov (npr. TFPCX).

PI2 zdru`ljivo naslavljanje registrov pa omogo~a uporabo kartice pod kontrolo PI2 zdru`ljivih programskih gonilnikov.

Prekinitve :

Prekinitveni signal serijskega krmilnika SCC lahko priklju~imo na prekinitvene signale IRQ5, IRQ7, IRQ10, IRQ11, IRQ12 ter IRQ15 PC AT vodila, preko prevezovalnih polj.

Kartica omogo~a delovanje serijskega komunikacijskega krmilnika SCC v "Vectored" na~inu. ^itanjem posebnega prekinitvenega registra kartice (INTA) lahko dobimo vektor ~akajo~e prekinitve s trenutno najvi{jo prioriteto.

DMA :

Prenos podatkov med procesorjem in kanalom A serijskega komunikacijskega vmesnika poteka po DMA principu. DMA kanal PC AT vodila izbiramo preko prevezovalnega polja med DRQ0, DRQ1 in DRQ3 (8 bitni kanali).

Register DMADIS, ki ga pozna PI2 kartica je tukaj brez funkcije. Ta register ima pri kartici PI2 funkcijo prepre~itve DMA prenosov podatkov iz/v SCC krmilnik med naslavljanjem registrov (zaporedje izbira_registra, vpis/~itanje_registra). Tako je zagotovljena neprekinljivost programskih ~akalnih zank med poseganjem v registre SCC krmilnika. Na`alost, ta re{itev je po~asna v pogojih prenosih hitrosti nad cca 600Kbps. Zato je problem minimalnega ~asa mirovanja med dvema zaporednima posegoma v SCC registre (Valid Access Recovery Time) zagotovljen hardwaresko.

PC AT ra~unalniki poznajo dva re`ima ~asovnega poteka DMA pisalnih ciklov: podalj{ani in normalni. Podalj{ani DMA pisalni cikli na vodilu PC AT ra~unalnika generirajo IOW- signal pred stabilnimi podatkovnimi linijami (D0-D7), medtem ko je pri normalnih DMA pisalnih ciklih zagotovljena stabilnost podatkovnih linij pred aktivnim IOW- signalom. S5-SCC/DMA kartica zagotavlja pravilno delovanje v obedveh primerih. Ve~ina PC AT ra~unalnikov deluje na na~in podalj{anih pisalnih DMA ciklov. Glede hitrosti DMA ciklov je to tudi bolj bolj ugoden primer. Na~in delovanja pisalnih DMA ciklov nastavlja BIOS.

^asovna vezja :

Pri vi{jih prenosnih hitrostih potrebujemo bolj natan~no meritev ~asa pri doseganju PR omre`ja (npr 0.5 msec). Zato vsebuje S5-SCC/DMA kartica posebno ~asovno vezje 8254. Vezje vsebuje preddelilec ure 4.9152Mhz, ki nam da ~asovno osnovo (npr. 0.5 msec). Za vsak komunikacijski kanal imamo {e po eno "time out" vezje, ki nam omogo~a nastavitev ~asovnih konstant v resoluciji ~asovne osnove (npr. TxDelay). Po izteku nastavljenega ~asa, vezje generira prekinitev (potek ~asa aktivira CTS vhod na ustreznem kanalu SCC vezja).

Modema :

Manchester in Scrambler modema (S53MV) sta `e znana. Nastavitve so iste kot pri S5-PCC ali SV. Minimalne spremembe so narejene le pri DCD vezjih.

Programski gonilniki :

Trenutno so preisku{eni naslednji  programski gonilniki za S5-SCC/DMA kartico:

Packet driver (FTP Software compliant, VE3IFB) - samo kanal A,

PI driver (VE3IFB, xNOS),

PI driver za Linux

Flexnet s5scc.exe driver.

TFPCX deluje za kanal B popolnoma isto kot pri USCC zdru`ljivih karticah. Pred zagonom TFPCX gonilnika je potrebno inicializirati ~asovna vezja plo{~e. V ta namen je na raspolago program SCC_TIM.EXE. V bli`nji prihodnosti bo preisku{en gonilnik za Linux. Problem TFPCX-u podobnega gonilnika, ki bi podpiral obadva kanala kartice {e ni re{en.

Nastavitve

Osnovni naslov:

Osnovni naslov kartice nastavljamo na prevezovalnem polju (ali stikalu) SW1. V naslednji tabeli niso podane vse mo`ne kombinacije, ampak le mejne in tipi~ne. SW1-1 je lociran na strani napisa SW1 na tiskanini.

|  | SW1-6 | SW1-5 | SW1-4 | SW1-3 | SW1-2 | SW1-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000H | on | on | on | on | on | on |
| 210H | off | on | on | on | on | off |
| 220H | off | on | on | on | off | on |
| 230H | off | on | on | on | off | off |
| 240H | off | on | on | off | on | on |
| 300H | off | off | on | on | on | on |
| 310H | off | off | on | on | on | off |
| 320H | off | off | on | on | off | on |
| 330H | off | off | on | on | off | off |
| 340H | off | off | on | off | on | on |
| 3F0H | off | off | off | off | off | off |

Na~in naslavljanja registrov:

V tabeli so vpisani odmiki posameznega registra od osnovnega naslova.

| J7 | off | on | opis |
| --- | --- | --- | --- |
| A control | 2 | 4 | SCC port A control register |
| A data | 3 | 0 | SCC port A data register |
| B control | 0 | 5 | SCC port B control register |
| B data | 1 | 1 | SCC port B data register |
| C0 timer | 8 | Dh | Timer, prescaler - poganja C1 in C2 |
| C1 timer | 9 | 9h | Timer, port A CTS |
| C2 timer | Ah | Ch | Timer, port B CTS |
| CTL timer | Bh | 8h | Timer control register |
| INTA | Eh | Eh | SCC Vectored mode, read irq vector |
| DMADIS | 4h | Fh | DMA disable register (ni v funkciji) |

Izbira prekinitvenega nivoja :

IRQ5		J18 1-2 on

IRQ7		J18 2-3 on

IRQ10	J14 on

IRQ11	J15 on

IRQ12	J16 on

IRQ15	J17 on

Vedno je povezan samo eden izmed na{tetih nivojev.

Izbira DMA kanala :

DRQ0		J2, J5 on

DRQ1		J3, J4 on

DRQ3		J1, J6 on

Vedno je povezan samo eden DMA kanal.

Nastavitev hitrosti Manchester modema (kanal B):

|  | C5, C10 | C7 | preve`i |
| --- | --- | --- | --- |
| 2400 bps | 470n | 4n7 | J13 |
| 4800 bps | 100n | 2n2 | J12 |
| 9600 bps | 47n | 1n3 | J11 |
| 19200bps | 10n | 680p | J10 |
| 38400bps | 4n7 | 330p | J9 |
| 76800bps | 2n2 | 150p | J8 |

Potenciometer R2 (DCD) nastavi na cca 5Kohm proti masi. Potenciometer R3 (MOD) nastavi na cca 1K7-1K8 proti masi (za S53MV WBFM).

Na prevezovalni poziciji J19 pove`i pina 1-2.

Na povezovalni pozicijo J20 pove`i pina 1-2 ~e `eli{ izlo~iti {um iz RxDATA signala. Tako, v odsotnosti signala, kartica ne generira nepotrebnih prekinitev procesorja. Uporaba te upcije je upravi~ena samo kadar sprejemamo dobar signal od partnerske postaje.

Priklju~nice za radijsko postajo :

pin 3	sprejem podatkov iz postaje (SPKR)

pin 4	PTT

pin 5 oddaja podatkov na postajo (MIC)

Monta`a

Pri monta`i plo{~e se dr`i naslednjih priporo~il :

Na pozicijah C5, C7, C10 in C22 najprej montiraj metalni del nogic ki jih vzame{ iz profi podno`ja za integrirana vezja. Same kondenzatorje pa vstavi{ v tako pripravljena podno`ja. Tako je mo`na enostavna nastavitev hitrosti modemov.

Za vezje U3 montiraj 24 pinsko (ozko) podno`je.

Za SW1 lahko uporabi{ pin letvice.

Pri monta`i priklju~nic K2 in K3 zagotovi 1mm telesa priklju~nic ~ez rob tiskanine.

LED dioda D6 in D7 imata anodi obrnjeni proti robu plo{~e. Nogice diod pripravimo tako, da je mo`na vstavitev njihovih teles v izvrtine v nosilni plo{~i.

Potenciometra R2 in R3 sta kvadratna (cca 9mm) raster nogic 2.5mm, 10 obratov, nastavitveni rotor od strani (tako je mo`na nastavitev DCD in MOD nivoja tudi v zaprti {katli ra~unalnika skozi odprtine v nosilni plo{~i).

Kondenzatorje C16, C17 in C18 je mo`no montirati v 2.5mm ali 5mm rasterju, pri ~emer + elektroda ima dva mo`na skoznika na tiskanini.

Pozor ! Vezja U1, U3 in U14 imajo druga~no orientacijo glede na druga vezja na plo{~i.

Pri novej{ih ra~unalnikih PC/AT opa`am razliko v elektri~nih lastnostih IRQ prekinitvenih linij (imajo vgrajene poll up upore). ^e izbrana prekinitvena linija ima napetostni nivo +5V (S5-SCC/DMA {e ni vstavljena v prazen slot ra~unalnika) potem premosti diodo D4 in odstrani upor R26 na kartici.